附件1

核酸基地网络设备采购项目内容及技术参数

1、杀毒软件

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★平台环境要求 | 控制中心支持级联方式和单一部署两种方式，控制中心根据客户端点数的增加支持横向扩展，操作系统支持Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016的64位版本（简体中文版）； |
|  | 支持CentOS 7、Redhat 7等Linux系统； |
|  | 支持Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10； |
|  | 支持Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2016/Windows Server 2019； |
|  | 支持macOS X 10.11/macOS X 10.12/macOS X 10.13/macOS X 10.14/macOS X 10.15/macOS X 10.16/macOS X 11.0； |
|  | 支持CentOS 5~8/Red Hat Enterprise Linux 5~8； |
|  | 本次采购50个WindowsPC操作系统客户端授权 |
|  | 本次采购的WindowsPC操作系统客户端授权功能包括防病毒、补丁管理、终端管控（提供授权界面模块截图） |
| 基础功能 | 管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时应支持双因子认证登录方式，提高安全性。（提供产品界面截图） |
|  | 客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。 |
|  | 支持在线更新病毒库、补丁库、威胁情报等数据，并且支持“按月、按周、按天、按小时”灵活设置更新时间。支持隔离网环境更新数据。 |
| 病毒防护 | 病毒防护日志包含：病毒查杀日志、查杀任务日志、攻击防护日志、系统防护日志、按分组、按终端、按时间。 |
|  | 支持手动导入、导出黑白名单，添加黑白名单。支持通过文件导入添加黑白名单。 |
|  | 支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 |
|  | 支持自动阻止远程登录行为，防护黑客远程爆破和拦截恶意的远程登录。 |
|  | 支持网络入侵拦截对流入本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截漏洞攻击、黑客入侵等威胁。 |
|  | 支持僵尸网络攻击防护，对流出本机的网络包数据和行为进行检测，根据策略在网络层拦截后门攻击、C2连接等威胁。 |
|  | 客户端弹窗支持免打扰模式和智能模式，使用免打扰模式可以对不能弹窗的终端设备中避免弹窗。使用智能模式是智能调整弹窗，对已知的病毒自动处理，对未知的病毒提示处理。 |
|  | 支持不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率。（提供产品界面截图） |
| 补丁管理 | 支持对Windows操作系统、IE、.NET Framework、Office、Adobe Flash Player、Adobe Acrobat和Adobe Acrobat Reader DC、硬件驱动更新等软件进行补丁修复。 |
|  | 支持按补丁类型和级别修复，补丁级别需包括：安全更新、重要补丁、功能补丁、可选补丁。支持仅安装指定补丁设置。 |
|  | 支持开启自动修复漏洞，包括开机时修复，并支持随机延迟执行、间隔修复和按时间段修复，可设置延迟时间、间隔修复时间和修复时间段。 |
|  | 支持影响到编辑Office文档时提醒，可取消此次修复任务。 |
|  | 允许终端用户手动修复漏洞，如果发现“修复内容”中设置的需要修复的漏洞和功能缺陷没有修复成功则提醒终端用户修复。 |
| 主机防火墙 | 支持主机防火墙功能，通过添加IP、域名规则、支持允许/拒绝规则、支持任意流向拦截和允许，支持TCP、UDP、TCP+UDP、ICMP、多播和组播，支持自定义端口范围、支持自定义目标IP，支持输入IP范围。 |
| 终端管控 | 支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限，并支持生效时间设置。 |
|  | 支持外设库管理，可统计终端外接的各种设备，包括厂商和设备类型、产品、数量、PID、VID和设备来源。 |
|  | 支持对外设进行多维度的放行，包括设备名称、PID/VID、实例路径，通过添加实现例外或加黑。（提供产品界面截图） |
|  | 支持对终端节能管理，支持对长时间运行、定时关机、空闲节能、工作时间外开机等节能类型设定策略，支持仅提示、关机、注销、锁定、关闭显示器、锁定+关闭显示器、休眠和睡眠处理。并支持提示倒计时弹窗，可设置在终端取消后下一次提醒时间。（提供产品界面截图） |
|  | 支持对网卡进行防护，支持阻止终端修改IP地址、使用动态IP地址、热点创建和IPV6地址使用等，可自定义提示内容和生效时间。 |
|  | 硬件安全U盘文件系统采用私有文件系统，可以有效防止剖片攻击 |
|  | 统计移动存储设备的注册信息生成报表，包括U盘插拔日志、管理员注册日志和安全U盘日志 |
| 资质要求（提供复印件） | 软件厂商为网络安全应急服务支撑单位（国家级） |
|  | 软件厂商为中国国家信息安全漏洞库支撑单位(一级) |
|  | 软件厂商具备CCRC信息安全服务资质-安全运维服务资质（一级） |
|  | 软件厂商为CNVD国家信息安全漏洞共享平台技术组成员 |
|  | 软件厂商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”共建单位； |
| 其他 | 三年升级服务，合同签订前提供原厂商出具的售后服务承诺函并加盖原厂商公章 |
| 资质要求（提供复印件并加盖原厂商公章） | 软件开发商要求ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 |
|  | 软件开发商要求具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》 |
|  | 软件开发商要求为“信息安全等级保护关键技术国家工程实验室”共建单位 |
|  | 软件开发商要求为CNCERT工业控制领域应急服务支撑单位 |
|  | 软件开发商要求具备ITSS云计算服务能力（SAAS服务）标准符合性证书 |
| ★服务要求 | 三年软件升级维保服务，投标时提供原厂商出具的售后服务承诺函并加盖原厂商公章 |

2、三层交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥598Gbps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| ★转发性能 | ≥144Mpps，如果官网有两个不同大小的指标，以小的为准。 |
| ★主机固化端口 | 主机固化千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个 |
| 虚拟化功能 | 支持横向虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备；提供官网截图及链接证明 |
| 链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 同时支持N:4端口镜像 |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 |
|  | 内置网络运维软件，支持通过本台交换机登录到管理界面，对下行网络设备进行统一管理，提供官网截图说明 |
| 防雷 | 支持防雷能力≥10KV，提供官网截图说明 |
| 绿色节能 | 支持EEE(802.3az)； 端口自动Power down功能； 端口定时down功能； |
| 资质认证 | 投标产品制造厂商必需通过知识产权管理体系认证，提供知识产权管理体系认证证书，提供复印件； |
|  | 制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。 |
|  | 为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，需获得CMMI（软件能力成熟度集成模型）5级及以上认证，提供证书复印件 |
|  | 提供工信部入网证 |
| 本次实配 | 本次单台配置可插拔双电源 |
| ★授权质保 | 合同签订时提供原厂商针对该项目授权函及不少于三年质保函 |

3、下一代防火墙

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★配置要求 | 网络层吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥500M，防病毒吞吐量≥800M，全威胁吞吐量≥400M，并发连接数≥180万，HTTP新建连接数≥6万，SSL VPN推荐用户数≥20，SSL VPN最大用户数≥80，SSL VPN最大理论加密流量≥300M，IPSec最大隧道数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥160M。规格：1U，内存大小≥4G，硬盘容量≥64G minisata SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+4千兆光口SFP。 包含IPS入侵防御、WEB安全防护和防病毒AV模块授权。 |
| IPv6功能 | 产品支持IPv6/ IPv4双栈工作模式；支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 |
| VPN功能 | 产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能。IPSec VPN支持智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换；SSL VPN支持多种用户认证方式，至少包括本地密码认证、LADP认证和硬件特征码认证。 |
| 应用识别 | 产品支持对不少于9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） |
| 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间、地区设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |
| 访问控制策略 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名、国家或地区位置信息等内容进行安全策略设置。 |
| DDoS防护 | 产品支持异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、Smurf、Land、WinNuke等攻击类型。 |
| 加密流量安全防护 | 产品支持对HTTPS协议加密流量进行解密，支持配置基于区域、对象、业务类型、服务器IP/端口的解密策略。 |
| 入侵防御 | ★产品内置不低于10800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） |
| Web安全防护 | ★产品支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过4580种。（需提供产品功能截图证明并加盖原厂商公章） |
|  | 产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。 |
| 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能，针对勒索病毒攻击设置专项安全策略，需提供产品相关功能截图，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具关于“勒索病毒”的相关证书证明功能有效性。 |
|  | 产品支持病毒例外特征设置，根据文件MD5值和文件URL设置病毒白名单，不对白名单进行病毒查杀。 |
|  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。（需提供产品功能截图证明） |
| 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具关于“主动防御”的相关证书证明功能有效性） |
| 终端安全软件联动 | 产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。（需提供产品功能截图证明） |
| 蜜罐联动 | 产品支持与本地蜜罐联动，实现对APT攻击的防御功能。产品支持主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP。（需提供产品功能截图证明，并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具关于“主动防御”的相关证书证明功能有效性。） |
| 策略生命周期管理 | 产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（需提供产品功能截图证明） |
| 双机部署 | 产品支持主主、主备两种双机模式部署。 |
| 管理方式 | 产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。 |
| 产品资质 | 要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证 要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书 要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。 以上资质需提供资质复印件 |
| 厂商资质 | 所投产品的生产厂商应是国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位 所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证 要求所投产品的生产厂商参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》 要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质 以上资质需提供资质复印件 |

附件2

报  价  单

| 序号 | 内容 | 报价金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杀毒软件 |  |
| 2 | 三层交换机 |  |
| 3 | 下一代防火墙 |  |
| 4 | 合计 |  |