| 附件： 非机动车停放场地建设项目清单 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：洪塘街道社区卫生服务中心非机动车停放场地建设项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 挖一般土方 | 挖一般土方三类土 | m3 | 74.00 |
| 2 | 土方外运 | 土方外运运距暂定20km | m3 | 67.00 |
| 3 | 回填方 | 人工就地回填土夯实 | m3 | 7.00 |
| 4 | 平整场地 | 场地平整 | m2 | 165.00 |
| 5 | 带形基础 | C25现浇现拌混凝土围墙基础 | m3 | 4.00 |
| 6 | 实心砖墙 | 240水泥实心砖M7.5水泥砂浆砌筑围墙砖柱 | m3 | 7.00 |
| 7 | 扶手、压顶 | C20现浇现拌混凝土压顶 | m3 | 1.00 |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚DPM15.0干混抹灰砂浆墙面抹灰 | m2 | 46.00 |
| 9 | 块料墙面 | 250*50米白色外墙釉面砖铺贴 | m2 | 35.00 |
| 10 | 栏杆、栏板拆除 | 铁艺栏杆 | m | 29.00 |
| 11 | 雨棚 | 雨棚 | m2 | 86.00 |
| 12 | 园路 | 非机动车停车位混凝土砖200*100*80 1、100mm厚塘渣垫层； 2、100mm厚碎石垫层； 3、铺设混凝土地面砖200*100*80； 4、100mm厚非泵送商品混凝土C20浇筑垫层。 | m2 | 165.00 |
| 13 | 塑料管 | HDPE排水管，直径DN300mm | m | 28.00 |
| 14 | 回填方 | 管道砂回填 | m3 | 11.00 |
| 15 | 砌筑井 | 新增窨井：100mm厚碎石；200mm厚C15混凝土；240mm混凝土实心砖井壁，高度600mm，20厚DPM20.0干混抹灰砂浆 | 座 | 1 |
| 16 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1000*铸铁井盖 | 套 | 1 |

备注：现场施工以预算所含项目施工，上述工程包含主要材料和工程设备、垃圾清理及零星费用，以上项目如需增减需要经过双方协商。